## Slide 1
Tarjeta 1 / 16
PREGUNTA
¿Por qué 802.11ac y no 5G privado?
LO QUE DEBO RECORDAR
Equipos ya son 802.11ac · sin licencia de espectro (5 GHz libre) · capacidad sobra para 1 LHD. 5G = evolución futura.

## Slide 2
Tarjeta 2 / 16
PREGUNTA
¿Simulación determinista sin shadowing?
LO QUE DEBO RECORDAR
Decisión metodológica: shadowing desestabiliza el roaming de NS-3. Variabilidad ±σ se analiza aparte (mapa + TamoGraph). Modelo conservador.

## Slide 3
Tarjeta 3 / 16
PREGUNTA
¿Cómo validó la propagación?
LO QUE DEBO RECORDAR
Validación de DISEÑO, no de campo. Modelo two-slope calibrado con el site survey TamoGraph real. Medición propia = trabajo futuro.

## Slide 4
Tarjeta 4 / 16
PREGUNTA
¿Por qué no se conecta al AP más cercano?
LO QUE DEBO RECORDAR
Roaming estable make-before-break (evita ping-pong). Enlace nunca baja de −72.1 dBm, 9.9 dB de margen. Traspaso < 1 ms.

## Slide 5
Tarjeta 5 / 16
PREGUNTA
¿La señal atraviesa la roca?
LO QUE DEBO RECORDAR
NO. A 5 GHz la roca bloquea. La señal viaja por labores abiertas (galerías + cruceros), +10 dB por galería cruzada. Supuesto conservador.

## Slide 6
Tarjeta 6 / 16
PREGUNTA
¿Qué metodología usó?
LO QUE DEBO RECORDAR
DESIGN THINKING: empatizar → definir → idear → prototipar (NS-3) → validar (TamoGraph). Centrado en la seguridad del operador.

## Slide 7
Tarjeta 7 / 16
PREGUNTA
¿Cuántas corridas? ¿Es casualidad?
LO QUE DEBO RECORDAR
18 simulaciones · 10 semillas independientes · media ± IC 95%. Respaldo estadístico, no una corrida afortunada.

## Slide 8
Tarjeta 8 / 16
PREGUNTA
Resultados principales (memorizar)
LO QUE DEBO RECORDAR
Comandos 3 ms (≤20) · Vídeo 36 ms (≤150) · Jitter 0.28 ms · Throughput 40 Mbps · Disponibilidad 100%. TODOS cumplen.

## Slide 9
Tarjeta 9 / 16
PREGUNTA
¿Jitter 0.28 ms es creíble?
LO QUE DEBO RECORDAR
Sí. Enlace sin congestión = jitter mínimo (deseable). Medido con resolución fina 0.05 ms. Vídeo VBR H.264 aporta jitter realista.

## Slide 10
Tarjeta 10 / 16
PREGUNTA
¿Estrés de vídeo 50 Mbps falla?
LO QUE DEBO RECORDAR
No falla. Comandos suben a 6.8 ms (< 20). Demuestra margen de dimensionamiento + la priorización WMM protege el tráfico crítico.

## Slide 11
Tarjeta 11 / 16
PREGUNTA
¿Cuánto cuesta?
LO QUE DEBO RECORDAR
Sin cifra (no invento sin cotización). Inversión incremental sobre infra existente. Retorno: menos accidentes + continuidad. Cuantificar = futuro.

## Slide 12
Tarjeta 12 / 16
PREGUNTA
¿Cumple normativa peruana?
LO QUE DEBO RECORDAR
Sí. 5 GHz uso libre (MTC) · D.S. 024-2016-EM (control de ingeniería) · Ley 29733 (datos del vídeo).

## Slide 13
Tarjeta 13 / 16
PREGUNTA
¿Limitación: solo simulación?
LO QUE DEBO RECORDAR
Alcance DECLARADO: tesis de gabinete. Diseño trazable y reproducible, validado vs survey real. Campo = trabajo futuro. Honestidad = rigor.

## Slide 14
Tarjeta 14 / 16
PREGUNTA
¿Solo un LHD?
LO QUE DEBO RECORDAR
Sí, alcance definido desde Cap. 1. Arquitectura escalable; multi-vehículo exige recalcular capacidad/interferencia = trabajo futuro.

## Slide 15
Tarjeta 15 / 16
PREGUNTA
Si rehicieras la tesis, ¿qué cambias?
LO QUE DEBO RECORDAR
Mediciones de campo propias + ray-tracing 3D para validación independiente + multi-vehículo. (= mis recomendaciones).

## Slide 16
Tarjeta 16 / 16
PREGUNTA
¿Por qué importa para el Perú?
LO QUE DEBO RECORDAR
Minería subterránea peruana: accidentes fatales cada año. Sacar al operador del riesgo = camino replicable y de bajo costo a minería más segura.